采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 安徽省体育局训练基地管理中心石关体育训练基地维修改造及配套工程第3包 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019ZACZ2370-3 |
| 供货地点 | 安徽省安庆市岳西县,采购人指定地点。 |
| 供货期限 | 合同签订后 40个日历日 |
| 付款方式 | 设备到货后支付合同价的40%，安装调试结束后经采购人验收后一次性支付剩余款项。 |
| 评标办法 | 综合评分 |

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24芯主干光纤 | 24芯室外铠装光纤 | 12000米 |
| 2 | 主干电源线 | RVV3*4，国标线缆 | 8000米 |
| 3 | 室外阻水网线 | 室外超五类，阻水线缆，国标 | 6000米 |
| 4 | 摄像机立杆 | 镀锌立杆3.5-4M，，黑色，白色可选，自带避雷针、引下线和避雷桩，含立杆基础浇筑 | 40套 |
| 5 | 摄像机立杆 | 监控专用八角杆，高度6M，横挑3M，自带避雷针、引下线和避雷桩，含立杆基础浇筑 | 10套 |
| 6 | 出口网关 | ★1、支持固化千兆电口≥4个USB2.0接口≥2个（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 2、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 3、要求所投产品支持智能DNS，实现多主机负载均衡，根据访问者的线路类型来选择主机，提高访问速度； 4、要求所投产品支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 5、支持多种身份认证，广告页面推送，内置WEB认证方式、微信认证功能； 6、支持自主研发的43类应用/2600多种应用特征，可自定义协议识别； 7、支持精细化应用流量控制，可基于用户、应用、链路的流量信息生成统计报表； 8、设备支持自动分析广域网多线路状态，支持广域网数据/应用/协议优化，支持多出口智能选路，并内置缓存加速功能，提升多运营商多链路场景广域网线路利用率； ★9、默认可管理不少于64个无线AP，通过软件授权最大可扩容管理不少于256个无线AP，（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 10、要求所投产品支持OA加速功能，支持对TCP优化、CIFS、FTP、HTTP、SMTP- POP3、RDP协议、数据压缩、重复数据删除的加速技术； 11、要求设备支持上网行为管理及内容审计功能，HTTP流量管理策略、网站分类查询、URL的黑白名单、网址过滤策略，匹配阻断、放行策略、自定义网站分类、支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计； 12、支持IM上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置，基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计； 13、支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略； 14、要求所投产品支持VPN内流量控制 15、要求所投产品支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理。 | 1台 |
| 7 | 认证管理系统 | ★1、支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（投标文件中提供系统功能截图） ★2、支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（投标文件中提供系统功能截图）； 3、支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支控制器、AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端AC的垂直网络备份，及分支AC与相邻分支AC的水平网络备份； ★4、支持应用识别，能识别不低于2000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（投标文件中提供系统功能截图）； ★5、支持用户画像，支持对用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析（投标文件中提供系统功能截图）； 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、访客审核、用户画像、客流统计、无线广播、告警通知等（投标文件中提供系统功能截图）； 支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发情况下支持用户画像、应用排行统计、用户上网行为审计等（投标文件中提供系统功能截图证明）； 为更好的管理，需要兼容原有无线设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，为了后期的扩展性，应兼容多个厂商，兼容的厂商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等。 | 1套 |
| 8 | 室外无线AP | 1、室外型802.11ac Wave2无线AP，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac/a/n和802.11b/g/n模式，整机最大接入速率≥2533Mbps ； 2、提供N型射频接口数≥4个，两个千兆电口，一个千兆光口，内置定向天线系统，可根据需要选配外置天线，内置外置天线可根据需要自由切换，（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 3、为确保安装施工标准及后期维护方便，所有接口（网口、console口、光口、天线口等）均为标准原生接口，不接受非标转接方案； ★4、支持蓝牙模块，支持蓝牙串口功能，可以通过蓝牙连接即可登录到设备管理后台实现远程调试（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 5、AP功耗小于25W； 6、与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，支持适应屏幕比例与尺寸的认证页面； 7、为平衡不同终端用户的上网体验，要求AP支持对无线终端的公平调度以实现公平占用； 8、AP能按流量和用户数自动分配资源，要求支持负载均衡； 9、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 10、设备能在湿热环境长时间可靠工作，对盐雾和湿热有较好的防护能力，满足GB/T2423.17-2008和GB/T2423.3-2006等相关标准， 11、内置6KV防雷，保障设备稳定运行； 12、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配（投标文件中提供系统功能截图） 13、IP68的防护等级； 14、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与出口网关同一品牌； | 20套 |
| 9 | ▲24口光核心交换机 | 1、固化千兆光接口≥28个，固化千兆电接口≥8个，固化4个1G/10G SFP+光口，（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 2、设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口、双冗余交流电源； 3、交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥220Mpps，（投标文件中提供产品官网截图扫描件或影印件）； 4、整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 5、设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 6、支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡； 7、支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络 | 1台 |
| 10 | 24口接入交换机（光上联） | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个，千兆复用电接口≥2个，提供官网截图扫描件或影印件； 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、MAC地址表大小≥8K； 4、所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤22W； 5、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 20台 |
| 11 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 40块 |
| 12 | 24芯光配线架 | 24口光配线架 | 2套 |
| 13 | 多功能数字传输箱 | 1、单相自动重合闸：额定电压：AC220V，额定电流：10A； 2、电源防雷模块：最大通流量：40KA，工作电压：220VAC； 3、光口速率：2个1000Mbps，FC光口传输距离：20KM，最远120KM，网口：4个10/100/1000Base-Tx 支持环网冗余技术和RSTP，网络故障自愈时间<20ms； 4、网口防雷：IEC61000-4-5：1.2/50μs 3KV,ITU-TK21：10/700μs 6KV； 5、电源：1组AC220V输出电源； 6、DC电源防雷：在1.2/50μs供电电源输出端口防雷应达到6KV； 7、工作温度：-40℃-85℃ ，提供权威第三方测试报告，报告中需要明确注明测试结果和测试项； 8、箱体尺寸：420*520*200（mm） 9、支持平台管理功能 ★10、箱体防护等级：≥IP65，（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 11、数字传输箱应由强电单元板卡、光纤熔接单元、传输板卡和电源控制板卡组成，箱内有LED照明灯和温控风扇。 ★12、具备1个外循环智能控制12V风扇散热系统。当温度高于设定值时，风扇开启散热箱体配置智能除尘风扇，具备2个智能除尘风扇。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★13、状态信息显示功能：可通过管理软件实时显示设备温度、输入输出电压、网络是否断开、箱门是否开启、风扇是否开启和光纤是否断开等参数；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 监测功能：可通过管理软件实时监测数字传输箱是否断网或者断电； 15、照明灯功能：打开数字传输箱箱门，照明灯应自动开启并在管理软件弹出界面提示； ★16、报警功能：当数字传输箱内温度过高、输入输出电压异常、断网、IP 冲突、光纤断开、风扇开启、箱门打开的情况下，可通过管理软件以短信或语音和弹出界面方式进行报警提示（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 17、采用电磁锁装置，远程同意才能开启箱门。 18、支持防雷器状态监测，异常报警（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 20套 |
| 14 | 多功能数字传输箱管理平台 | ★1、用户权限管理功能：管理软件应具有管理人员、操作人员两种登录用户、每种用户应具有不同的操作管理权限；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★2、日志管理功能：系统应具备日志记录功能，可记录系统内的操作记录和报警记录，并可按照时间和事件类别进行查询（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 3、 具备监测倾斜、碰撞功能（可选），当箱体倾斜或者被撞击时，后台会提出报警。 4、具备箱体漏水检测功能（可选），当箱体内漏水时，后台会提出报警。 5、 支持市电输入电压实时监测，断电报警，重合闸跳闸上报，远程断电、通电、重启功能。 | 1套 |
| 15 | 服务器机柜 | 国标2100*800*600 | 3台 |
| 16 | 穿线管 | 国标阻燃线管PE75 | 6000米 |
| 17 | 穿线管 | 国标阻燃线管PE25 | 6000米 |
| 18 | 穿线管 | PE110 | 300米 |
| 19 | 管路开挖、回填 | 人工开挖，根据现场要求宽50CM，深度不不低于40，跨路不低于70CM | 6000米 |
| 20 | 路面切割 | 人工切割，根据现场开挖深度不小于70CM，宽度50CM | 300米 |
| 21 | 智能高速球 | 1、图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 2、最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。信噪比≥60dB 3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG ★4、支持不少于8路报警输入和2路报警输出，水平手控最大速度≥500°/s，水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-32°～90°，支持不少于500个预置位。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 5、设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍 6、可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置 7、具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能 8、具有强光抑制、数字降噪、透雾功能，具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域。 ★9、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持128GB SD卡。 11、视频压缩标准支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG ★12、通过红外灯照射可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨不低于50米处所摄目标的颜色和轮廓（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 13、支持DC24V、AC24V供电，DC24V供电时宽压范围≥±35%，AC24V供电时宽压范围≥±35%，外壳防护等级不低于IP67。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 12台 |
| 22 | 星光级警戒摄像机 | 1、具有200万像素 CMOS传感器 2、内置红外与白光补光灯 3、当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式；红外灯亮度共10级可调; 最大支持30路视频同时进行浏览; 亮度不小于11级（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； ★4、具有五码流功能（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 6、信噪比不小于59dB。需具不小于105dB宽动态。 ★7、同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 8、可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。 9、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态; 具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度; 10、当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有10级亮度可调。 11、具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑等行为的智能分析功能 ★12、具有警戒功能，报警时可触发声音和白光警戒提示; 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 13、防护等级IP67;温度：-45℃~70℃ 包含支架、电源等辅材 | 150台 |
| 23 | 全景摄像机 | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° ★2、支持≥44倍光学变倍（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 3、最低照度 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 4、可设置定时抓拍或报警联动抓拍图片，并上传到FTP服务器上 5、具有数字降噪设置选项，具有强光抑制设置选项，具有透雾设置选项，支持电子防抖设置选项，支持镜像，可以将全景通道与特写通道画面进行中心翻转与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★6、支持内置扬声器，可实现喊话及语音警示，喇叭口处声压大小≥125dB（A）（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★7、内置警戒激光器，可联动激光警戒，支持手动开启/关闭，开启时可以在物体表面看到激光点，并在空气中看到激光柱（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★8、支持WIFI探针功能，可以识别200米范围内的WIFI信号，并可自动获取其MAC地址信息（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 9、在广域网环境下使用，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★10、当环境照度低于一定值时，通过补光激光照射，可基本分辨距离800米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光灯照射,可基本分辨距离100米处所摄目标的颜色和轮廓（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★11、能在AC24V±45%的供电条件下正常工作（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 12、工作温度支持－45℃～＋70℃，外壳防护等级不低于IP67。 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 | 2台 |
| 24 | 全局抓拍一体机 | 1、设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。 2、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 ★4、当环境照度低于一定值时，通过补光激光照射，可基本分辨距离800米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光灯照射,可基本分辨距离100米处所摄目标的颜色和轮廓（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 7、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 8、可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 9、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 10、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%， 11、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 | 6台 |
| 25 | 智能摄像机 | 1、具有双镜头、双通道一体化设计，通道1和通道2均具有不小于400万像素，CMOS传感器。 2、动态范围不小于100dB，最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx。 ★3、支持≥44倍光学变倍（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 4、支持全景通道和特写通道的五码流视频分辨率与帧率（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★5、可设置定时抓拍或报警联动抓拍图片，并上传到FTP服务器上具有数字降噪设置选项，具有强光抑制设置选项，具有透雾设置选项，支持电子防抖设置选项，支持镜像，可以将全景通道与特写通道画面进行中心翻转与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 6、内置警戒激光器，可联动激光警戒，支持手动开启/关闭，开启时可以在物体表面看到激光点，并在空气中看到激光柱（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★7、支持WIFI探针功能，可以识别200米范围内的WIFI信号，并可自动获取其MAC地址信息（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 8、在广域网环境下使用，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越； ★9、能在AC24V±45%的供电条件下正常工作（提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； 10、工作温度支持－45℃～＋70℃，外壳防护等级不低于IP67。 11、需支持本地SD卡存储，最大支持256G. 12、不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 | 4台 |
| 26 | 紧急求助报警柱 | 1、一键呼叫，实现全双工对讲；内置50W数字功放模块, 可外接音柱或号角(2路8Ω/25W或1路4Ω/50W)；内置数字摄像头 2、采用130W；终端摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，适合逆光环境下工作；终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等进行视频存储；防拆报警，当设备被拆离底壳时，向服务器报警；终端具备监听环境选择，根据不同场景需求，适当调节监听灵敏度，可远程配置远距离、中距离、近距离三种环境；带1路报警输出，可联动控制其他设备； 3、警灯自动控制：通过控制软件可控制警灯在某个时间段自动闪烁；喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警；带自动升温模块，设备可工作在极端寒冷环境；内置防破音技术，最大限度保护扬声器的输出；先进的数字回声消除技术，全面消除回声，防止啸叫；全金属外壳，户外防风雨 | 8套 |
| 27 | 自动道闸 | 200万像素高清网络车牌识别摄像机： 1、可识别车牌：民用、警用、军用、农用；武警、军牌；领事馆车牌；港澳车牌等特殊车牌等； 2、车牌定位正确率≥99%； 3、单字符识别正确率≥98%； 4、固定车识别正确率≥99%； 5、单张识别速度≤100毫秒/辆次(不包含数据传输）； 6、图像拾取：1/3″逐行扫描200万像素CMOS； 7、最高分辨率1920*1080； 8、最低照度 彩色：0.2Lux@F1.2；黑白：0.1Lux@F1.2；宽动态＞100dB;卡口类型C/CS mount;快门速度1/30-1/4000秒； 9、图像压缩方式：优化的标准H.264、MPEG4、Motion JPEG; 10、传输比特率32K-8M，可自定义调整； 11、插槽：支持大容量SD卡； 12、恢复出厂设置：支持； 13、信噪比＞39dB; 14、网络接口：RJ45*1，10Base-T/100Base-TX自适应以太网口 | 2套 |
| 28 | 车辆检测器 | 1、工作电压：220V Ac±10%； 2、额定功率：＜5W； 3、工作频率：20KHz-170KHz（4级可调节）； 4、反应时间：10ms； 5、存在时间：无限存在/有限存在10分钟； 6、灵敏度：8级可调； 7、工作温度-30℃至+75℃； 8、储存温度-40℃至+85℃; 9、线圈电感：推荐100μH-300μH (含连接线)最大 50μH-1000μH (含连接线) | 3套 |
| 29 | 电动栏杆机 | 1、喷塑冷板箱体，美观耐用； 2、自带LED红绿通行指示屏； 3、栏杆内嵌入红色灯光警示； 4、机械式机芯以正弦连杆机构、行星机构和涡轮蜗杆机构作为减速装置； 5、断电手动开启功能，保证车行通道控制功能在断电情况下也可正常通行； 6、具有电气安全保护装置（选配） 7、数字化电路控制系统，具有开启优先功能； 8、支持外接防砸车保护设置，如：压力电波、红外对射、车辆检测器等； 9、自动拦杆机外形尺寸：1015*355*275mm； 10、电机额定功率：120W/180W（可选）； 11、电机热保护：120℃； 12、电源电压：AC220V±10%； 13、闸杆起落时间：3.5秒、5.5秒（可选）； 14、机芯工作温度：-40℃～+75℃； 15、电气工作温度：-20℃～＋75℃； 16、输入接口： +12V电平信号或脉宽＞100ms的脉冲信号； 17、通讯距离：RS485电气标准≤1200m； ★18、考虑产品为全户外24小时不间断运行，为保证产品运行的稳定性，减少环境对设备所带来的故障，电气控制箱须通过4级防水实验（摆管淋雨装置进行，总流量4.3L/min，实验时间10min，试验后无进水）（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 2套 |
| 30 | 管理软件 | 1、系统功能全面：软件功能强大，界面友好，易于操作； 2、可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级； 3、可适合公用停车场、地下车库、专用车库、高档小区停车场等具有出入口的各种停车场； 4、强大完善的报表统计分析：能生成停车场的日、周、月、季、年等报表； 5、具有任何车辆的查询统计以及停车场的车位利用率分析等功能，并提供了多种功能的数据检索功能； 6、系统自动侦测当前的网络、识别器连接状态等，当网络中断时，软件界面会显示识别器的连接处于中断状态，当网络恢复时，系统会自动连接车牌识别器； 7、实时监控界面划分为不同的区域，用图形方式直观显示设备运行状态，车辆相关信息、场内停车信息、收费金额、四路监控画面； | 1套 |
| 31 | 显示器 | 1、22寸液晶监视器 2、显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 3、亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 4、接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； | 1台 |
| 32 | 存储阵列 | 1、具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口；具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 2、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 3、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 4、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 5、应能接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像。 ★6、单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能，支持预览界面即时回放功能，支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 7、具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★8、支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像，可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC，支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★9、支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 10、支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★11、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 2套 |
| 33 | 存储专用硬盘 | 4TB | 50块 |
| 34 | 周界分析系统 | 1、支持抓拍库人员频次统计实时报警功能。 2、支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片。 3、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报。 4、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括事件名称，事件触发时间，人脸抓图，针对人脸比对模式同时支持相似度，针对车辆报警同时显示车牌。 5、支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子等。 6、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★7、Linux操作系统,具有全中文WEB GUI操作界面,单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 8、设备具有4个板卡接口，其中主卡为必备，另外3个板卡接口可接解码卡或I/O板；设备主卡具有1个eSATA接口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1个232串口，2个USB3.0接口，4个千兆以太网口，1个音频设备输入输出接口，1个复位键，8路报警输入，4路报警输出接口；单张解码卡具有1个HDMI输入口，6个HDMI输出口；I/O板支持36路报警输入，18路报警输出接口，并具有4个千兆以太网口； ★9、支持切换主码流或副码流浏览；可在4/9/16多画面窗口中将多个画面窗口拖拉合并在一个窗口；支持显示1/4/6/8/10预览画面；或显示为1-5/1-7等主副预览画面；也可自定义每行每列的画面显示数据；支持预览画面电子放大。且缩放比例可调；具有视频手动抓拍到固定路径的功能；支持单通道切换/分组切换/全部通道切换等预览方式，并可自定义切换预案策略。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★10、可控制云台进行八方向转动及镜头变倍、聚焦；在前端IE上开启设置功能后，可通过光圈按钮设定球机的转动限位；可设置云台转动步长；具有球机锁定功能；能够设置并调用预置位，支持开启球机的雨刷功能；对球机进行3D定位；支持按方向选取图像内任意矩形区域，摄像机自动按选取时的方向调整至该位置，并自动进行变焦和对焦具有录像模板功能，可设置录像开始时间、结束时间、打包时长等，并按星期配置；不同通道可配置不同的录像模板，存储不同时长（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 11、支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统 ★12、具有电子地图；支持多张地图图层平铺，可叠加多种监控设备图标；支持报警自动关联图标和画面弹出；支持地图鹰眼；支持图片格式地图，包括JPG、PNG、BMP格式；支持GIS地图，包括百度地图、谷歌地图等；支持点击图标实现视频预览和回放功能；支持通过地图上设备图标显示点位在线状态；支持地图编辑，拖动、放大、缩小。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★13、支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★14、支持通过GB/T28181协议接入前端设备，无需使用网关服务器；支持通过GB/T28181协议实现平台上下级互联，无需使用网关服务器；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 支持设备通过4G网络接入、支持多网段及内外网接入 16、支持通过onvif协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过GB28181协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过主流安防厂商私有协议接入前端设备，可支持多达100路；支持通过主动模式接入前端设备，可支持多达200路（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★17、支持使用手机客户端访问设备，可进行预览及回放操作, 支持电源模块，风扇模块，主板模块，解码板模块和硬盘全部模块化设计，无需拆卸机箱，可直接插拔，以便维护（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 18、前面板具有24个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 1套 |
| 35 | 智能分析对比系统 | 1、支持添加、删除、布防、撤防人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面，支持接入不少于16路人脸抓拍机。 2、支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99%。 3、支持识别人脸是否微笑，单人图片人脸是否微笑检出率不低于99% 。 4、名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，支持名单库报警历史信息查询、导出。 5、支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒。 | 1套 |
| 36 | 视频防火墙 | 1、支持三层吞吐量≥2.5G，应用层吞吐量≥400M，并发连结数≥100W，新建连接数≥18000个，SSL VPN接入数≥1000个，SSL最大加密流量≥150M ，IPSec VPN隧道数（最大）≥1000； ★2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） 3、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） ★4、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） 5、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； （投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） 6、支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） ★7、支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） ★8、支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） 9、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（投标文件中提供系统功能截图扫描件或影印件） 10、支持本地防火墙和云端的实时联动，提供总体的外部攻击事件次数，云端为本地防火墙检测威胁的次数，同时说明云端为本地防火墙更新安全规则的情况，提供以日为单位展示云端更新的规则数量，展示云端能力更新的趋势，对于无法通过规则修复的威胁要给出明确的解决方法； | 1台 |
| 37 | 操作台 | 4工位操作台 | 1组 |
| 38 | 大屏拼接显示单元 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1。输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 3、LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到6000:1； 4、工作温度：0℃～40℃（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 5、水平分辨力：1000TVL；亮度等级≥12（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 6、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。 7、具备HDMI、DVI、VGA、BNC视频输入端口，具备BNC视频输出端口； ★8、漏光度≤0.04cd/m2（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 9、无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 10、支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 11、液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范 ★ 12、具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇，具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态，具有定时开关机功能。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 13、具有画面静止功能，可将播放中画面静止。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★14、具有双系统驱动，可在系统出现异常时切换至备份系统。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） | 9套 |
| 39 | ▲高清拼接服务器 | 19英寸机架式 1、整机最大支持16路高清视频解码输出+16路音频解码输出+8路模拟视频解码输出； 2、支持16个系统预案及快速调取；整机最大解码能力：32路8MP/32路6MP/48路5MP/64路4MP/80路3MP/128路1080P/256路720P/384路4CIF；整机解码通道路数384路； 3、最大支持16块屏拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；任何一路信号都可以实现无级缩放功能；交互式可视化软件操作终端；4、支持PAD控制；支持ONVIF/GB28181协议；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。 | 1台 |
| 40 | 中心管理平台 | 1、支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 2、要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 3、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示； 4、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； ★5、具有电子地图；支持多张地图图层平铺，可叠加多种监控设备图标；支持报警自动关联图标和画面弹出；支持地图鹰眼；支持图片格式地图，包括JPG、PNG、BMP格式；支持GIS地图，包括百度地图、谷歌地图等；支持点击图标实现视频预览和回放功能；支持通过地图上设备图标显示点位在线状态；支持地图编辑，拖动、放大、缩小。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） ★6、支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件） 7、支持对前端配用的智能警戒设备进行管理，实现警戒功能；支持发生报警时语音提示功能 8、支持一键换肤功能，可更换背景颜色（蓝、白、黑） 9、要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 10、要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 | 1套 |
| 41 | 大屏单元支架 | 定制，硬度2H或2H以上，图层厚度在20um-40um； | 9套 |
| 42 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1800米 |
| 43 | 大屏拼接专用线 | HDMI线，接口14*4.5mm，长度不少于15米 | 9根 |
| 44 | 音柱 | 1、额定功率（100V）：22.5W,45W 2、额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3、灵敏度≥88dB 4、频率响应：50-18KHz 5、喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6、防护等级：IP66 | 20套 |
| 45 | 草地音箱 | 1、额定功率(100V)：7.5W,15W 2、额定功率(70V)：3.8W,7.5W 3、频率响应：120-15KHz 4、灵敏度≥95dB 5、喇叭单元：6.5″+1.5″ 6、防护等级：IP66 | 30套 |
| 46 | 纯后级广播功放 | 1、 3U标准机柜式设计，纯后级功率放大器，输出功率不小于1500W； 2、 ≥1通道LINK不平衡TRS输入，≥1通道LINK不平衡TRS级联输出； 3、 ≥1通道LINK平衡XLR输入，≥1通道LINK平衡XLR级联输出； 4、设有不少于2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω； 5、 具有总音量调节旋钮，可直接调节音量大小； 6、具有散热风扇强制启动功能，由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 7、具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出； 8、独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9、独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理 | 2台 |
| 47 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 |
| 48 | 16路扩展分区器 | 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质； 2、支持手动控制分区开关，设有单独的≥16个单独分区开关按键及≥1个全区开关按键； 3、不少于4进16出的扩展分区矩阵器，并设有≥4组紧急功放输入通道； 4、自带不少于2进制4位拨码开关，可通过地址码区分最多≥8台独立分区器，实现多分区扩展功能； 5、具有不少于1路RJ45接口，与配套广播主机之间用网线连接，实现定时开关分区.智能控制； 6、具有不少于16个独立的分区开关状态指示灯，工作状态一目了然； 7、支持报警信号触发功能，当有报警信号输入时自动切换到紧急功放工作模式。 | 1台 |
| 49 | 电源时序器 | 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、16路电源插座依次间隔1秒打开； 5、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1台 |
| 50 | 智能控制主机 | 1、超大真彩色液晶屏显示，屏幕尺寸≥4.3英寸，采用轻触式快捷流向性飞梭按键编程操作（投标时需提供产品前面板图片） 2、轻触式按键，带液晶屏显示，支持中英文显示。 3、内置编程模式，多个程序设置，一键调用到当天与明天程序运行。 4、可支持SD卡存储MP3音乐，容量可根据使用情况增加。 5、带标准RJ45网口，可控制多台设备。 6、 内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 7、内置4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，并带有外接电源时序器的扩展接口，满足多接口的需求。 8、 消防信号触发，所接设备电源自动上电。 9、支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制，电脑对时序器编程、配制，再下载到时序器，使繁琐的手机编程变得简单方便。 10、停电自动保护，保证编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 11、 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制。 12、支持脱机运行，电脑对时序器进行时间更新，使时间跟电脑时间保持同步。 ★13、主机自带4路RS485通讯网口，可同时控制多台设备，支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制（投标时需提供产品后面板接口图片） 14、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理.MP3 播放及分区控制； | 1台 |
| 51 | 十分区寻呼器 | 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2、内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W； 3、带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4、10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 5、双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态； 6、音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7、本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性； 8、内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入； 9、内置4音阶的钟声提示音。 | 1套 |
| 52 | 3.5转莲花头音频线（1.5m） | 3.5mm（耳机插头）转双莲花头音频线，标配1.5米 | 2根 |
| 53 | 莲花头对莲花头音频线（1.5m） | 双莲花头对双莲花头音频线，标配1.5米 | 4根 |
| 54 | 6.35转莲花头音频线（1.5m） | 6.35mm（话筒插头）转莲花头音频线，标配1.5米 | 3根 |
| 55 | 广播音响线 | RVV2*1.5两芯纯铜软护套线 | 6000米 |
| 56 | 投标供应商在投标时，须承诺所投室外无线AP、出口网关设备和认证管理系统与现有基地无线设备兼容性，且能实现统一的认证和管理。如中标后无法实现，由中标供应商承担一切责任。（投标文件中提供书面承诺函扫描件或影印件） |

二、报价要求

本项目投标供应商报投标总价，报价包含监控设备采购（支架、电源、防雷器等辅材也包含在内）、运输、人工、安装、维护、售后、验收、税费等所有费

用等一切相关费用。采购人后期不再追加任何费用，请投标供应商谨慎报价。