安徽省疾病预防控制中心实验室改造答疑公告

“安徽省疾病预防控制中心实验室改造”项目（项目编号：2019ZACZ4011）第1包答疑公告如下：

一、建议修改评标办法详细审查第1包中“多联机极端恶劣环境温度下的运行情况”、“机组温度衰减情况”、“冷媒控制精度”、“化霜情况措施” 、“系统品牌”、“多联机室内机净化功能”、“室外机压缩机”、“室外机噪音技术”、“室外机多面换热”、“室外机变频板冷却方式”、“配管管长情况”、“IPLV（C）值”、“APF值”、“产品业绩”14项评分内容。

答：经市场调研“多联机极端恶劣环境温度下的运行情况”、“化霜情况措施” 、“系统品牌”、“多联机室内机净化功能” 、“室外机多面换热”、“室外机变频板冷却方式”、“IPLV（C）值”、“APF值”8项评分内容，有多个品牌满足，不作修改。

删除“机组温度衰减情况”、“室外机噪音技术”2项评分内容，分值相应取消。

“室外机压缩机”评分内容中删除“2、所投产品压缩机电机采用6极式钕磁铁转子式的得1.5分”、“3、所投产品压缩机润滑油输送利用压差供油的，得1.5分”的评分标准，分值相应取消。经市场调研，该项评分内容中其他项评分标准，有多个品牌满足，不作修改。该项分标内容的分值范围变更为0-2分。

“冷媒控制精度”评分内容的评分标准变更为：1、所投产品室外机电子膨胀阀精度(冷媒控制精度)，室外机电子阀可控等级在3000以上（含本数）的得2分；2、可控等级在2000～3000（不含本数）得1分；3、可控等级在2000以下（含本数）不得分。注：以上投标文件中提供产品技术说明书、产品彩页、样册或第三方有权检测机构出具的检测报告（具有其中之一即可，以上材料提供扫描件或影印件，须能体现评分内容）。

“配管管长情况”评分内容的评分标准变更为：所投品牌空调系统具有超长配管技术，能够满足单管最大等效长度达到220m，且同时满足第一分歧管之后最大管长110m的，得2分。

“产品业绩”评分内容的评分标准变更为：自2012年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投同品牌同型号（以整机的品牌、型号为准，配件不限定）多联机产品具备单个合同室内机数量不少于200台的供货安装项目业绩的，每一个得1分，最多得2分。

二、施工组织设计评分内容分值范围变更为0-16分，其中“主要施工方法”、“劳动力安排计划”、“确保工程质量的技术组织措施”、“确保安全生产的技术组织措施”4项评分标准的分值全部变更为0-4分。

三、采购需求中“技术要求”的“1、室内机、室外机均应满足制冷量，制热量的要求”是否必须满足？

答：“技术要求”的“1、室内机、室外机均应满足制冷量，制热量的要求”变更为“1、室内机、室外机均应满足制冷量，制热量（室内机不含电辅热）的要求”。投标供应商所投产品须满足或优于变更后的要求，不得负偏离。

四、采购需求的“安装和调试要求”中增加：施工现场须对现有大型设备进行防尘包装和硬质材料防护。如果因空调安装造成实验室设备损坏，中标供应商须按设备原价赔偿。

五、工程量必须对项目现场有充分地了解并熟悉之后才能确定，如何实地勘察？

答：本项目已上传有电子图纸，勘察现场采用自行勘察形式。

六、本项目开标及投标截止时间原为2019年11月21日10:30，现变更为2019年12月02日10:30。

七、本项目开标地点原为合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）3楼21号开标室，现变更为：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）3楼10号开标室。

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标供应商及时下载。

联系方法：

单位：安徽省政府采购中心

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）

项目联系人：李工

电话:0551-66223645；66223646

安徽省政府采购中心

2019年11月18日