渡江战役纪念馆屋面及水底厅防水维修改造工程变更公告

“渡江战役纪念馆屋面及水底厅防水维修改造工程”项目（项目编号：2019ZFCJ0889）变更公告如下：

1、谈判文件第三章采购需求中“渡江战役纪念馆屋面及水底厅防水维修改造工程需求表”现变更为：

| 渡江战役纪念馆屋面及水底厅防水维修改造工程需求表 |
| --- |
| 序号 | 项目部位 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 现场图片 |
| 1 | 玻璃采光顶 | 半隐框玻璃幕墙采光顶（漏水） | 玻璃幕墙外胶全部铲除、清洗胶缝重新打胶，更换顶部外装饰盖板，所有玻璃幕墙与石材交接处防水重新处理，横向每块玻璃底部增加100MM长不少于两个支点的玻璃托，拆装幕墙顶部装饰玻璃板计15道，依据采购需求中技术要求部分施工，确保质保期内不渗漏。（质保期两年） | ㎡ | 725 |  |
| 2 | 玻璃采光顶 | 半隐框玻璃幕墙（亮化） | 拆除原亮化、重新布线、重新安装、更换已经损坏光源，用密封胶封闭固定位置的螺栓头，确保固定的位置不漏水，如需更换损坏的光源应和原光源品牌一致。 | m | 320 |  |
| 3 | 玻璃采光顶及水底厅玻璃顶面 | 已损坏玻璃更换 | 玻璃采光顶破损玻璃更换，整个采光顶面水排除，清洗整个采光顶玻璃面，整个采光顶四周与结构处防水处理，依据采购需求中技术要求部分施工，确保质保期内不渗漏，保证玻璃采光顶可以蓄水使用。（质保期两年） | 块 | 3 |  |
| 4 | 玻璃采光顶 | 玻璃采光顶两侧GRC板外表面防水处理 | 整个采光顶玻璃幕墙处上方两侧GRC板防水处理，依据采购需求中技术要求部分施工，确保质保期内不渗漏，保证玻璃采光顶可以蓄水使用，（质保期两年） | ㎡ | 385 |  |
| 5 | 主体结构屋面 | 混凝土结构屋面漏水 | 混凝土结构屋面约二十余处漏水，具体漏水点不详，需自行上吊顶内勘察，确定漏水点位置和数量，依据采购需求中技术要求部分施工，确保效果（质保期两年） | 处 | 20余处 |  |
| 6 | 负一层第四展厅地面 | 负一层展厅地面渗水 | 负一层展厅地面渗水，具体渗水来源不详、原因不详，需自行勘察现场，找出渗水原因。依据采购需求中技术要求部分施工。对因施工导致的地面防水层和地板革损坏由中标单位自行恢复。（质保期两年） | ㎡ | 300 |  |

2、谈判文件第六章响应文件格式“附件七”中“8-2工程量清单报价书”现变更为：

| 渡江战役纪念馆屋面及水底厅防水维修改造工程需求表 |
| --- |
| 序号 | 项目部位 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 玻璃采光顶 | 半隐框玻璃幕墙采光顶（漏水） | 玻璃幕墙外胶全部铲除、清洗胶缝重新打胶，更换顶部外装饰盖板，所有玻璃幕墙与石材交接处防水重新处理，横向每块玻璃底部增加100MM长不少于两个支点的玻璃托，拆装幕墙顶部装饰玻璃板计15道，依据规范及质量通病防控措施施工，确保质保期内不渗漏。（质保期两年） | ㎡ | 725 |  |  |
| 2 | 玻璃采光顶 | 半隐框玻璃幕墙（亮化） | 拆除原亮化、重新布线、重新安装、更换已经损坏光源，用密封胶封闭固定位置的螺栓头，确保固定的位置不漏水，如需更换损坏的光源应和原光源品牌一致。 | m | 320 |  |  |
| 3 | 玻璃采光顶及水底厅玻璃顶面 | 已损坏玻璃更换 | 玻璃采光顶破损玻璃更换，整个采光顶面水排除，清洗整个采光顶玻璃面，整个采光顶四周与结构处防水处理，依据规范及质量通病防控措施施工，确保质保期内不渗漏，保证玻璃采光顶可以蓄水使用。（质保期两年） | 块 | 3 |  |  |
| 4 | 玻璃采光顶 | 玻璃采光顶两侧GRC板外表面防水处理 | 整个采光顶玻璃幕墙处上方两侧GRC板防水处理，依据规范及质量通病防控措施施工，确保质保期内不渗漏，保证玻璃采光顶可以蓄水使用，（参照规范、渗漏质保时间执行） | ㎡ | 385 |  |  |
| 5 | 主体结构屋面 | 混凝土结构屋面漏水 | 混凝土结构屋面约二十余处漏水，具体漏水点不详，需自行上吊顶内勘察，确定漏水点位置和数量，依据规范及质量通病防控措施施工，确保效果（质保期两年） | 处 | 20余处 |  |  |
| 6 | 负一层第四展厅地面 | 负一层展厅地面渗水 | 负一层展厅地面渗水，具体渗水来源不详、原因不详，需自行勘察现场，找出渗水原因。依据采购需求中技术要求部分施工。对因施工导致的地面防水层和地板革损坏由中标单位自行恢复。（质保期两年） | ㎡ | 300 |  |  |
| 合计 |  |

3、原投标截止时间及谈判时间为“2019年9月30日9:30”，现延期到“2019年10月10日9:30”；

4、谈判地点变更为：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）4楼4号谈判室。

5、其他内容保持不变。

注：此公告视同谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

联系方法：

单位：合肥市政府采购中心

地址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）

项目联系人：刘工

电话:0551-66223922，66223923

合肥市政府采购中心

2019年9月26日